## Slide 1: 数字逻辑设计实验
2019年11月
实验9、加减法器和ALU基本原理与设计

## Slide 2: 提 纲
实验目的
实验设备与材料
实验任务
实验原理
实验内容与步骤

## Slide 3: 实验目的
掌握减法器的实现原理
掌握加减法器的设计方法
掌握ALU基本原理及在CPU中的作用
掌握ALU的设计方法

## Slide 4: 实验设备与材料
实验设备
  装有Xilinx ISE 14.7的计算机 1台
  SWORD开发板 1套
实验材料
  无

## Slide 5: 实验任务
任务1：原理图方式设计4位加减法器
任务2：实现4位ALU及应用设计

## Slide 6: 实验原理
多位串行进位加法器
  由一位全加器将进位串接构成
  低位进位C0为0，Ci为高位进位输出

## Slide 7: 多位串行进位全减器
用负数补码加法实现，减数当作负数求补码
共用加法器
用“异或”门控制求反，低位进位C0为1

## Slide 8: 1位加减法器

## Slide 9: 4位加减法器

## Slide 10: 设计按键数据输入模块
使用行为描述设计
  在实验8基础上，更新Adder4b为AddSub4b模块

## Slide 11: 4位ALU原理图

## Slide 12: 4位ALU仿真

## Slide 13: 实验内容与步骤
任务1：原理图方式设计4位加减法器
任务2：实现4位ALU及应用设计

## Slide 14: 4位加减法器设计（1）
新建工程
  工程名称用MyALU。
  Top Level Source Type用HDL
新建源文件
  类型是Schematic
  文件名称用AddSub1b。
原理图方式进行设计

## Slide 15: 4位加减法器设计（2）
新建源文件
  类型是Schematic
  文件名称用AddSub4b
原理图方式进行设计，调用前面设计的AddSub1b
进行波形仿真，激励输入至少4组

## Slide 16: ALU设计
新建源文件
  类型是Verilog或Schematic
  文件名称用ALU
原理图方式进行设计
进行波形仿真
  激励输入至少4组
  覆盖4种操作

## Slide 17: ALU应用设计（1）
新建源文件
  类型是Verilog，文件名Top。
  右键设为“Set as Top Module”
代码输入进行设计
  调用pbdebounce模块
  调用Adder4b模块
  调用pbdebounce、clkdiv模块
  调用DispNum模块
  调用CreateNumber模块

## Slide 18: ALU应用设计（2）
业务逻辑要求
  两个4位操作数A，B
  可用两个按键进行自增/减
  得到结果C和进位Co
  把A、B、C和Co动态显示

## Slide 19: ALU应用设计（3）
module top(
input wire clk,
input wire [3:0]SW,
input wire [1:0]SW2,
output wire [3:0]AN,
output wire [7:0]SEGMENT
);
wire [15:0] num;
wire [1:0] btn_out;
wire [3:0] C;
wire Co;
wire [31:0] clk_div;

## Slide 20: ALU应用设计（4）
pbdebounce m0(clk_div[17],SW[0],btn_out[0]);
pbdebounce m1(clk_div[17],SW[1],btn_out[1]);
clkdiv m2(clk,0,clk_div);
CreateNumber……
myALU m5……
DispNum m6(clk, {num[7:0],3'b0,Co,C},……
endmodule

## Slide 21: 物理验证
UCF引脚定义
  输入
    时钟：clk
    按键控制输入：sw[0]控制num[3:0]，sw[1]控制num[7:4]
    按键加/减1控制：sw[2]对应sw[0]，sw[3]对应sw[1]
    ALU运算控制：sw2[1:0],00-加，01-减，10-与，11-或
  输出
    AN[0]：A - num[3:0]
    AN[1]：B - num[7:4]
    AN[2]: C - C
    AN[3]: Co - Co

## Slide 22
Thank You !